## Slide 1
İstanbul Teknik Üniversitesi
PROJE SUNUMU
UAH 523 - İşaret ve Görüntü İşleme
Muhammed Nur Talha Kılıç
29 Mayıs 2020

## Slide 2
GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ PLAKALARININ TANINMASI

## Slide 3
PROJENİN MOTİVASYONU
Günümüzde plaka tanıma sistemleri oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır
  Trafik
  Bina Kontrolleri (Hastane ve askeri alan)
  Çeşitli güvenlik durumları
  Otoyol geçişlerinde
Araç sayısının artması
Trafikteki kontrolsüzlüğün önüne geçmek istenmesi

## Slide 4
RESMİN ALINMASI
GRİ FORMATA DÖNÜŞTÜRLMESİ
BOYUT BELİRLENMESİ
GÜRÜLTÜ İÇİN MEDYAN FİLİTRE UYGULANMASI
KONTRAST ARTTIRIMI VE HİSTOGRAM EŞİTLEME
PROJE AŞAMALARI
BİNARİZE HALE GETİRİLMESİ
KENAR BELİRLE YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
EŞİK DEĞERLERİNİN ÇIKARILMASI
ÖN İŞLEME
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
ALANLARIN ÇIKARILMASI
PLAKANIN TESPİTİ
KORELASYON İŞLEMİ
YAZI TANIMA

## Slide 5
PROJE AŞAMALARI
RESMİN ALINMASI
resim = imread (resimgirdisi);
Matlab Komutu

## Slide 6
GRİ FORMATA DÖNÜŞTÜRLMESİ
PROJE AŞAMALARI
resim = rgb2gray (resim);
Matlab Komutu

## Slide 7
PROJE AŞAMALARI
BOYUT BELİRLENMESİ
resim = imresize(resim,[800 NaN]);
Matlab Komutu
(2048 × 1536)
(1067x800)

## Slide 8
PROJE AŞAMALARI
GÜRÜLTÜ İÇİN MEDYAN FİLİTRE UYGULANMASI
resim = medfilt2(imresized);
Matlab Komutu

## Slide 9
PROJE AŞAMALARI
KONTRAST ARTTIRIMI VE HİSTOGRAM EŞİTLEME
resim = imadjust(resim);
resim =histeq(resim);
Matlab Komutu
(Eski Hali)
(Yeni Hali)

## Slide 10
PROJE AŞAMALARI
KENAR BELİRLE YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
GelistirilmisSobelMaskesi = [-3 0 3;
-10 0 10;
-3 0 3] /32;
resim = imfilter(resim, GelistirilmisSobelMaskesi,'replicate');
resim = (resim.^2);
Matlab Komutu

## Slide 11
PROJE AŞAMALARI
EŞİK DEĞERLERİNİN ÇIKARILMASI
level = graythresh(resim);
Matlab Komutu

## Slide 12
PROJE AŞAMALARI
BİNARİZE HALE GETİRİLMESİ
resim = imbinarize(resim,level);
Matlab Komutu

## Slide 13
PROJE AŞAMALARI
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
Matlab Komutu
yapisaleleman= strel('square',2);
resim = imclose(resim, yapisaleleman);
KAPAMA

## Slide 14
PROJE AŞAMALARI
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
resim = imfill(resim,'holes');
Matlab Komutu
DOLDURMA

## Slide 15
PROJE AŞAMALARI
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
Matlab Komutu
resim = bwareaopen(resim, 50);
Fazlalıkları Silme

## Slide 16
PROJE AŞAMALARI
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
Matlab Komutu
Histogram yöntemi
Toplam = sum(resim,2);

## Slide 17
PROJE AŞAMALARI
MORFOLOJİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
Matlab Komutu
T1 = 0.25;
Adaysatırlar = find(Toplam > (T1*max(Toplam)));

## Slide 18
PROJE AŞAMALARI
ALANLARIN ÇIKARILMASI
Matlab Komutu
YapisalEleman = strel('rectangle',[4,80]);
resim = imdilate(resim, YapisalEleman);
YapisalEleman2 = strel('rectangle',[80,4]);
resim = imdilate(resim,YapisalEleman2);

## Slide 19
PROJE AŞAMALARI
ALANLARIN ÇIKARILMASI

## Slide 20
KORELASYON İŞLEMİ
PROJE AŞAMALARI
Matlab Komutu
ZG239K
corr2(harfgelen(i),norm);

## Slide 21: TEŞEKKÜRLER…..